## Slide 1: 熱殺菌工学 （応用編：極）
広田 鉄磨

## Slide 2
基礎の基礎
基礎
応用:極
応用

## Slide 3
Since 2016
食品安全の守護神
http://qpfs.or.jp

## Slide 4: アジェンダ
「応用編」の復習
トラブルの様々
極みとしてのアセプイティックでのトラブルシューティング
理解度チェック

## Slide 5: アジェンダ
「応用編」の復習
トラブルの様々
極みとしてのアセプイティックでのトラブルシューティング
理解度チェック

## Slide 6: 品質と熱殺菌のはざまで
応用編の復習

## Slide 7: 品質と熱殺菌のはざまで
人間は 「フレッシュ」なものを追い求め続ける
缶詰⇒冷凍/アセプティック⇒チルド
という西欧型
缶詰 ⇒ 一気にチルド という日本型

## Slide 8: ７０年代から急速に
高度成長と相まって 産業界と家庭が手に手をつないで
コールドチェーンを発展させていった
そのため 「フレッシュ」「新鮮」「生」が キーワードに

## Slide 9: 品質と熱殺菌のはざまで
消費者の味覚が 「非加熱」あるいは「最小限の加熱」に慣れつつある
最小限の加熱と冷蔵の組み合わせ（あるいは CA、あるいは静菌剤とも組み合わせたりする）というマルチハードル食文化の席巻への対応が求められている
個人的には レジリエンスの観点から SDGｓの観点から 本当に正しい方向かには疑問をもっている
そのため 常温流通を前提とした商品設計では 立ち行かない事態に至りつつある

## Slide 10
低温芽胞菌の問題の浮上

## Slide 12: 品質と熱殺菌のはざまで
消費者の味覚が 「非加熱」あるいは「最小限の加熱」に慣れつつある
最小限の加熱と冷蔵の組み合わせ（あるいは CA、あるいは静菌剤とも組み合わせたりする）というマルチハードル食文化の席巻への対応
そのため 常温流通を前提とした商品設計では 立ち行かない事態に至りつつある
冷蔵にボツリヌスを任せ 熱殺菌で対応するのは冷温芽胞菌という役割分担

## Slide 13
低温芽胞菌

## Slide 14: 熱殺菌担当者としては
ボツリヌスもウェルシュも熱では殺滅不能であることを認識しつつ
Sporosarcina globispora の減少を図り
３℃以下の低温保管で ボツリヌスを抑え込み （ウェルシュは８℃以下でOK) かつ Sporosarcina globispora が 消費期限内に顕著な増殖を起こさない設計とする
熱分布検証をおこなった 加熱機器の最冷点で
製品芯温を計測
D82.5/7.6＝２４．６分として ３D（文献では５D)達成条件を確立する

## Slide 15: 熱殺菌担当者としては
ボツリヌスもウェルシュも殺滅不能であることを認識しつつ
サルモネラの５D以上の減少を図り
５℃以下の低温保管で E型を除くボツリヌスを抑え込み （ウェルシュは８℃以下でOK) かつ サルモネラが 消費期限内に発症閾値を超えない設計とする
熱分布検証をおこなった 加熱機器の最冷点で
製品芯温（最冷点温度）を計測：熱浸透検証
D60/8 換算で30分と等価または以上となる芯温履歴を確立する
６０℃未満では Z＝５，６０℃以上では Z＝８とするのが慎重派

## Slide 16
熱分布検証をおこなった 加熱機器の最冷点で
どこのカタログ見ても
熱分布に気を使った例は無い

## Slide 17: 全体を通していえば
（超）耐熱性芽胞菌から低温菌へのターゲットシフト
芽胞菌であっても冷蔵温度帯で発現する菌種・菌株へのターゲットシフト

## Slide 19: クックバリューという考え方
F値と極似、Dとzを変えるだけ
熱による細菌の殺滅ではなく
熱による品質劣化の指標（時には品質向上の指標）
クッキング（調理）効果の目安
しかし ことが官能的な評価なので 自分たちで この特徴のこれだけの変化には 何℃で何分のクッキングが必要、それが 何℃だったらどれだけ変化するという事前調査を必要とする
嗜好がことなるので 外国のクックバリューはあてにならない

## Slide 20
代表例

## Slide 21
低温長時間レトルトの舞台

## Slide 22: 熱分布不均一の３つのパターン
１．昇温が不均一だが達温は一定
２．昇温・達温ともに不均一
３．混合型

## Slide 23: 通常のレトルトは
大なり小なり 混合型といってよい
殺菌価やクックバリューを望ましい範囲に落とし込むことができないのであれば レトルト内部全体の熱分布の改善を行わなければならないことになる
余談になるが 殺菌価は 芯温、クックバリューは 均一な製品で流動性の場合ほとんどどこでも同じ、均一で個体の場合包材の真裏、非常に熱に敏感な個体が流動物の中にある場合熱に敏感な個体の表面

## Slide 24
https://www.youtube.com/watch?v=cLtjgnIKGgA

## Slide 25
青
赤
緑

## Slide 26
３．混合型での演習
（均一で流動性のある製品の品温）
０
1
2
５
10
110
115
120
12
3
４

## Slide 27
もし仮に・・・Tb＝１２１．１℃
評価項目 | Z値 | 品質ガイドライン
Fo（ボツリヌス、耐熱芽胞菌の殺滅目的） | 10 | Fo＞４
メイラード反応 | 13.5 | Fc＜8
乳清タンパク熱変性 | 7 | Fc＜4
カゼイン熱変性 | 25 | Fc＜7

## Slide 28
品温の推移

## Slide 29
青のFo

## Slide 30
赤のFo

## Slide 31
緑のFo

## Slide 33: どうすればいいか？
赤と緑への熱水の到達を加速することが一番！
二番目に １２０℃での保持時間をわずかに短くして青の乳清・カゼイン変性を抑える

## Slide 34
青
赤
青
ポンプ流量を上げる
缶と缶の隙間を空ける
籠の回転速度の適正化

## Slide 35
缶と缶の隙間を空ける

## Slide 36: アジェンダ
「応用編」の復習
トラブルの様々
極みとしてのアセプイティックでのトラブルシューティング
理解度チェック

## Slide 37: 熱殺菌におけるトラブル

## Slide 38: ホットパックでは
通常なし：あるとすれば
初心者による熱浸透検証の不足・不在
ｐHによってF値の計算式・目標値を
変えないといけないという理解の不
足・不在、ヘッドスペースは乾熱とな
がちな理解の不足、蓋材は汚染を蓄
積しがちという理解の不足
初心者、中級者、上級者を問わず 想定されてい
ない菌による汚染、包材の密封性不良
食品安全は絡んでいない

## Slide 39
唯一の例外：酵母の発生するガスによる 瓶の破裂
あくまで冗談だが実際に見聞したのはこれくらい

## Slide 40: レトルトでは
通常なし：あるとすれば
初心者による 熱分布検証の不足・不在
熱浸透検証の不足・不在
メンテナンス不足・不備
レトルト冷却水の清浄度不足
中級者による 目標F値の限度以下への
引き下げ、レトルト運転条件の想定外変更
初心者、中級者、上級者を問わず 未殺菌製品
の殺菌後製品への投入、包材の密封性不良
食品安全が絡みがち

## Slide 41: 実際に見聞したところでは
初心者による 熱分布検証の不足・不在
静岡の委託先
メンテナンス不足・不備：大分の委託先
レトルト冷却水の清浄度不足：マレーシアの
委託先、ガーナの自社工場
中級者による 目標F値の限度以下への
引き下げ、レトルト運転条件の想定外変更：
フィリピンの自社工場、淡路島の自社工場
初心者、中級者、上級者を問わず 未殺菌製品
の殺菌後製品への投入、包材の密封性不良
淡路島の自社工場
食品安全が絡みがち

## Slide 44: しかしホットパック・レトルトでは
プロセスが単純で 操作因子が少なく 機器側の異常が端的に結果への因果関係を結んでしまうため
トラブルシューティングは かなり簡単な方に属する
忘れてはいけない：
レトルトでは食品安全が絡みがち

## Slide 45: 対してアセプティックでは
プロセスが複雑で 操作因子が多い（内容物滅菌、包材滅菌、機器滅菌、無菌性の維持）、さらに殺菌に使用する媒体も 熱水、蒸気、過熱蒸気、空気と蒸気の混合物、乾熱、薬剤、ガス、放射線などの化学滅菌と多岐にわたる。
包材の密封性の確保は 高速、薬剤による阻害、軟包材が多くピンホールをつくりやすいため 困難であることが多い。
原因と結果の因果関係を突き止めることが困難
トラブルシューティングの「極」がここにある
食品安全が絡みがち

## Slide 46: アセプティックの問題が
日本で話題にならないのは「常温流通品」であっても チルドの棚に置かれる、チルドの棚に置かないと売れない…という商習慣に覆い隠されているのが大きな背景要因
ついで 日本の流通過程が 「ジェントル」で 短距離でしかないことが 次の背景要因
おそらく 非常食としての常温保管が この闇をサーチライトで照らし出すことになるのでは？
淡路島の自社工場
トラブルシューティングの「極」がここにある
食品安全が絡みがち

## Slide 47: 基礎の基礎編の復習開始

## Slide 48
4.0
4.6
ｐH
ホットパック
前殺菌+ホットパック
レトルト
HTST
UHT
水分活性＞0.94、常温保存品

## Slide 49
4.0
4.6
ｐH
ホットパック
前殺菌+ホットパック
レトルト
HTST
UHT
水分活性＞0.94、要冷蔵品
無殺菌

## Slide 50: なぜ高温短時間の方が 通常好まれるか？
これがクックバリュー：
なにに着目するかでUHTの効果は ポジティブにもなり、
ネガティブにもなる

## Slide 51
X2
X1.2

## Slide 52
ホールディングチューブの
狭窄
ホールディングチューブ内での気泡発生

## Slide 56: 連続殺菌機で失敗することもある
TABのように 想定以上の耐熱性を持つ菌に原材料が汚染されることもある
「砂漠の嵐」作戦のように 想定以上の保管温度による 耐熱性菌の発現で ミルクが凝固
ロングテイル

## Slide 57
似たような あるいは 同じ属でも
耐性の高い方へロングテイル

## Slide 58: 基礎の基礎編の復習終了

## Slide 59: 応用編の復習開始

## Slide 60: アセプティックにおける妥当性確認（包材）
日本には まったくガイドラインがない
海外のガイドラインを転用（通常 指標菌で ３D～４Dといわれる）
密封性の確保は前提条件：妥当性確認の前に シール条件の確立を

## Slide 74: アセプティックにおける妥当性確認 （機器）
日本には まったくガイドラインがない
海外のガイドラインを転用

## Slide 78: アセプティックにおける妥当性確認 （機器）
アセプティックタンク、パイプラインなどは 通常 （蒸気・熱水などでの）「湿熱」滅菌
蒸気や熱水で洗い流されてしまう為 Geobacillus stearothermophilus 芽胞を塗り付けたストリップテープなどは 役に立たない
そのため 単純な「最冷点」または「空気だまり」「ドレンだまり」あるいは「汚れの落ちにくい箇所」での 内部あるいは表面の温度履歴のみで妥当性確認とすることが多い・・・しかし・・・

## Slide 80
乾熱化してしまう
これはアセプティックタンクなどの巨大なタンクのエアーベントがうまくいっていない場合も

## Slide 85: アセプティックにおける検証
中身の滅菌、包材の滅菌、機器の滅菌 すべてがそろって初めて無菌性が達成される・・・つまり 最終製品の形態でしか 総合的な検証ができないことが多い
製造開始前には 何万パックかの 液体培地充填後の温度虐待試験、または 製品が微生物汚染を反映しやすいものであれば 製品そのもの
製造開始後は 製品サンプルの温度虐待試験、 定期的な培地充填と温度虐待試験、
そして トラブルシューティング

## Slide 86: アジェンダ
「応用編」の復習
トラブルの様々
極みとしてのアセプイティックでのトラブルシューティング
理解度チェック

## Slide 87: 実戦的トラブルシューティング

## Slide 89
独

## Slide 92
トラブルシューティング
これで「ばっちり」ですよね～？

## Slide 93
菌はなにか？
耐熱性・耐薬品性
自身の病原性・毒素
産生の可能性
進入可能か
生存生息可能か
ターゲット消費者
単一か
複数か
発見された原因らしきものとマッチングするか
リコールか
症状を再現できるか
検鏡
当座省略 可能

## Slide 94
（外部より直の）
二次汚染
耐熱性
(原料由来)一次汚染
あり
なし
複合汚染
日本では無視できる
やや多い
トラブル処理難しい
一般的
トラブル処理容易
原材料中の耐熱性菌
ホールディングチューブの細り
複数か
あり/なし

## Slide 95
課長！ 金曜日製造のＸＸですが 今 温蔵庫に行ってみたら
かなりのパックが膨張してます・・・
月曜朝
（あなた） ラインスタートを延期して
まず可能性のある個所を チェックするからな・・・
木曜朝
課長！ 月曜日製造のＸＸですが 今 温蔵庫に行ってみたら
かなりのパックが膨張してます・・・
（あなた）ええっ！ でも月曜から すでに ＹＹもＺＺも製造しているし
その間には ＣＩＰもＳＩＰも 機器分解点検もはいっているし・・・

## Slide 96
兆候をつかむのは早くても ２－３日のち

## Slide 97
2008年 東京秋葉原

## Slide 98
証拠物件が残されていないこと
あるいは 証拠物件が すり替えられていることを
覚悟してかかる（CIP、ほかの製品製造、分解点検）
アセプティックでは
通常現行犯逮捕はあり得ない

## Slide 99
微生物分析はどれだけ信頼できるか？
力量
ラボアクシデント
測定誤差・判定誤差
サンプル・データ取り違え
バイアス
圧力（試験室内部）
不適当なサンプルを渡す
バイアス
圧力（工場として そんな結果はききたくない）

## Slide 100
（NZでの実例）ｐHチェックの後で微生物検査

## Slide 101
（MYでの実例）クリーンベンチの中での交差

## Slide 102
力量
ラボアクシデント
測定誤差・判定誤差
サンプル・データ取り違え
バイアス
圧力（試験室内部）
不適当なサンプルを渡す
バイアス
圧力（工場として そんな
結果はききたくない）
微生物分析はどれだけ信頼できるか？

## Slide 103
30℃
例１
30℃
55℃
例２

## Slide 104
30℃
30℃サンプル温度

## Slide 105
30℃
55℃
30℃サンプル温度

## Slide 106
30℃
55℃
30℃サンプル温度
55℃サンプル温度

## Slide 107
30℃
55℃
30℃サンプル温度
55℃サンプル温度

## Slide 108
世代交代＝菌相変化

## Slide 109
死滅・自己消化・自己溶解

## Slide 110
培地・培養法不適合
極端な例は 嫌気性菌の
好気培地への移植

## Slide 111
強い（適合）菌の繁殖が優勢

## Slide 112: 微生物検査は重要な情報源
しかし そこでは 大きな「間違い」も 起きやすい
微生物担当も「人間」である以上 そこにはヒューマンエラーも含まれうる
検査自体にも誤差
適切なサンプルであったか（渡したか 採ったか）に 不安要因
適切なサンプルであったとしても 実際の原因菌をとらえられるか不安
同時に 複数の問題が起きていた可能性すらある

## Slide 113
残された証拠から（科学的な知識を総動員し）
客観的に原因を読み取る能力

## Slide 114: 微生物データ
ちゃんとサンプルが採れたか・渡されたか
微生物担当者の「力量」も考慮
単数の検査か（判断は慎重に） 複数の検査か
ほかから得られた状況証拠・状況判断と合致するか
合致しなくても かならずデータとして残す。 なぜなら現在信頼している状況証拠や それを基にした判断が間違っている可能性もある

## Slide 115
（外部より直の）
二次汚染
耐熱性
なし
複合汚染
やや多い
トラブル処理難しい
一般的
トラブル処理容易
複数か
あり/なし

## Slide 116
どこまで こんな きれいなパターン
が出現しうるのか？
まず 第一に 高濃度汚染でなければ
このような症状はでてこない

## Slide 117
PPM
0.1-1.0%
1-10%
つまり 日本では パターンの出現は期待しにくい

## Slide 118: さらに パターンを崩すもの

## Slide 119
乱流 層流
層流
乱流
川上
川下
層流
乱流

## Slide 120
層流は言わずもがな 乱流の中でも
分散しやすいもの
分散しにくいもの
分散しやすいもの
分散しにくいもの
川上
川下

## Slide 121
途中で液だまり：アセプティックタンク、ホモ
液だまりなし
液だまりあり
液だまりなし
液だまりあり
川上
川下

## Slide 122
乱流域
層流域
すくなくとも アセプティックタンク以降で
かなり 高濃度の汚染でないと
下のような きれいなパターンは起きづらい

## Slide 123
先入れ あと取出し、撹拌あり
先入れ あと取出し、撹拌なし
先入れ 途中取出し

## Slide 124
撹拌ない または
撹拌十分でない
場合には・・・
浮上（または沈降）も
起きうる

## Slide 125
もしこんなパターンがきれいにでたなら
神に 仏に 感謝！！！

## Slide 126
空気と水

## Slide 127
それに対して
水道水は 0－100個／ｍｌ（日本では 通常ゼロのため 0.1個／Ｌ
⇒ つまり １０0個/L として計算）
熱交換用 冷却水などは 105－108個／Ｌ
汚染水は ＞108個／Ｌ
無菌チャンバー
倉庫など

## Slide 128
では・・・１Ｌの空気または水が
無菌エリアに侵入したら？

## Slide 129
無菌エアー
外気
水道水
冷却水
汚染水
強い
汚染の力
弱い
充填室内

## Slide 130
汚染水吸い込みの可能性のひとつ

## Slide 131
実例：O社

## Slide 132
じゃあ「空気」だったら「安全」か？

## Slide 134
「埃も怖いが」通常アセプティックでは
エアロゾル

## Slide 135
汚染水 （その細菌レベル ＞100000個／Ｌ）を 空中に散布
直径10μ のエアロゾルとして
1Ｌの空気の中に10000個の粒子が存在したら？

## Slide 136
無菌エアー
外気
水道水
冷却水
汚染水
エアロゾル
強い
汚染の力
弱い

## Slide 137
エアロゾルの大量発生
充填機後方から前へ掃き清めるような 空気の流れ

## Slide 138
１２５ｍｌ
２００ｍｌ
N社では理想的とは言い難い空気の流れを作ってしまった
吹き出し
吸い出し
包装工程への開口部

## Slide 139
エアロゾルの大量発生
チューブ割れの際の吸い込み
チャンバー下部からの吸い込み （エアーバランス崩れることが原因となること多い）

## Slide 140
汚れを運び込んだ場合には？

## Slide 141
チャンバー下部からの吸い込み （エアーバランス崩れる）

## Slide 142
一例として ウォーターハンマー → 継手緩む → 液漏れ → 増し締め →
そのまま 報告しない → ガスケットには 製品＋菌 生育 → また継手緩む

## Slide 143
ファイナルフィルター取り出し後 パッキンをきれいにしてからCIP
でないと パッキン上に アルカリ・酸で焦げた汚れを形成してしまう

## Slide 146
空気配管または 蒸気滅菌後
フィルター、空気配管
蒸気滅菌後のタンク接合部

## Slide 147
陽圧⇔陰圧

## Slide 149
アセプティックタンクから充填機までドレン排出機能がない
アセプティックタンクからの
ドレン排出は 最下点ではない
傾斜があるのかどうかわからない
出口が絞ら
れている

## Slide 150
案外知られていないが
チャンバーがショートストップ
時などに陰圧になることがある

## Slide 151
無菌エアー
外気
水道水
冷却水
汚染水
エアロゾル
汚れ巻き込み
汚れ巻き込み
強い
汚染の力
弱い
無菌エアー
外気
水道水
エアロゾル
汚れ巻き込み
汚れ巻き込み

## Slide 152
O社の例

## Slide 153
無菌エアー
外気
水道水
冷却水
汚染水
エアロゾル
汚れ巻き込み
汚れ巻き込み
強い
汚染の力
弱い
無菌エアー
外気
水道水
エアロゾル
汚れ巻き込み
汚れ巻き込み
PRP
PRP=ハイジーンエンジニアリング
PRP

## Slide 154
水柱＝水封
クリーンな水または製品による

## Slide 155
高い位置を這って
最終バルブクラスターへ

## Slide 156
水柱＝水封
熱対流

## Slide 157
水柱＝水封
“泡”の上昇

## Slide 158
高い位置を這って
最終バルブクラスターへ
だからこそ T社は 製品の無駄を惜しまず
この配管を長くとっている

## Slide 159
N社の例

## Slide 160
最強の敵・・・バイオフィルム

## Slide 161
そしてこの最強の敵
・・・バイオフィルムは
目に見えないことが多い

## Slide 162
今までの不可解な現象の多くがバイオフィルムで説明可能

## Slide 167
バイオフィルムは 細菌の耐熱性や
耐薬品性（例：過酸化水素）を極端
に 強化することがある

## Slide 168
ごくわずかの汚れ ＋ 水 ＋ 菌 ＋ 適した温度 ＋ 時間 → バイオフィルム
ＣＩＰ残渣
ふき取り残渣
エアロゾル
浸透
転写
ＣＩＰリンス水
結露
浸透水
この「わずかの汚れ」というのは 目で見てもわからない程度でもよく
いわゆる 一般的なＣＩＰバリデーションくらいでは 検知できないことが多い。
乾燥させる それが できない場合(閉鎖系では できないことが多い）時間経過したら
再ＣＩＰ 再滅菌をおこなう という原初的な対応のみ可能
もし 検知できたら 手洗いなどの 洗浄強化、殺菌剤への浸漬、
組み立てまで 乾燥保管などの補助的手段をとる

## Slide 169: CIPバリデーション
負荷をかけた製造を行う
CIPプログラムを実行する
残された汚れがないか目視点検する
リンス水のATPなどで 汚れの残留の有無を判定する
直後の（微生物）ふき取り検査で判断する
数か月後にモニタリングポイントを再度目視点検する

## Slide 170: CIPバリデーション
負荷をかけた製造を行う
CIPプログラムを実行する
残された汚れがないか目視点検する
リンス水のATPなどで汚れの残留の有無を判定する
直後の（微生物）ふき取り検査で判定する
数か月後にモニタリングポイントを再度目視点検する

## Slide 171
パイプ
汚れ

## Slide 173
アセプティックタンクから充填機までドレン排出機能がない
アセプティックタンクからの
ドレン排出は 最下点ではない
傾斜があるのかどうかわからない
出口が絞ら
れている
表面温度
計測くらい
しか手がない

## Slide 174
フロート： 取り外し 洗浄の後
使用直前まで (バイオフィルム
形成防止を一つの理由として）
殺菌剤に浸漬
●重量チェックを忘れずに

## Slide 177
３５－６５％
15－85％
5－95％
過酸化水素バス
６５℃
充填機
フロントガラス
充填下部構造
極端に言えば・・・
そして・・・
薄い過酸化水素は ただちに バイオフィルム表面の有機物で消費される
１０－９０％

## Slide 178
停止時には 窓を開けて換気
品質保証は決して 落下菌（虫、異物）が入るから
窓を閉めなさい・・・などといわないように！！！
この中には
目に見えなくても
製品の飛沫など
びっしりとついている
Enterobacteriaceaまで発見されたことがある

## Slide 179
チャンバー結露防止
ＦＦＵ内の微生物増加を防ぐため
最低条件として
湿度６０％以下 温度２６℃以下を
提唱

## Slide 180
実例：O社

## Slide 181
バイオフィルムの怖さ
好気性・超耐熱・超耐薬剤菌
嫌気性・中庸の耐熱耐薬剤菌
分散しやすいフィルム
分散しにくいフィルム
たった一つのバイオフィルムで 複合汚染
水でも空気でも

## Slide 182
バイオフィルムの怖さ
好気性・超耐熱・超耐薬剤菌
嫌気性・中庸の耐熱耐薬剤菌
熱水であれ 凝縮水であれ 層流だとさらに コールドスポットを形成

## Slide 183
クラシックな例：Aバルブ

## Slide 185
Found small residual fouling on the inside surface of valve body after CIP
Tetra valve “B”
Body
Head
Valve Stem
Learning from incidents in Japan

## Slide 186
Found small residual fouling on the surface after CIP where steam barrier is applied in the back side of valve stem
T Co valve “C”
Body
Head
Valve Stem
Learning from incidents in Japan

## Slide 187
T Co. valve “A”
Found no remarkable residual after CIP
Learning from incidents in Japan

## Slide 188: いずれにしろ担当者の五感が大事
光り方が違わないか
ぬめり 粘りがないか
いつもと違う匂いがしないか
前兆として・・・傷がついていないか

## Slide 189: T社のバイアス
すぐにピンポールと決めつけたがる
（パックチェックしながら ピンホール
を作ってしまう）
包材メーカーとしては二流
パーツを やたらと替えたがる（毎度あり！）
インダクションにまでトラブル
グローバルに何が起こっているのか 知らないのか とぼけているのか・・・なんで マシンのデザインが変わったのか その理由は決して言わない

## Slide 190
菌はなにか？
耐熱性・耐薬品性
自身の病原性・毒素
産生の可能性
進入可能か
生存生息可能か
ターゲット消費者
単一か
複数か
発見された原因らしきものとマッチングするか
リコールか
症状を再現できるか
検鏡
当座省略 可能

## Slide 191
菌はなにか？
耐熱性・耐薬品性
自身の病原性・毒素
生産の可能性
進入可能か
生存生息可能か
ターゲット消費者
単一か
複数か
発見された原因らしきものとマッチングするか
リコールか
症状を再現できるか
検鏡
省略
専門家の意見
腐ったサンプルから単離された菌
腐った製品そのもの、あるいは原因と思われる個所から採取された菌を 正常な製品に植え次いで
同じ症状が出るか検証する
溶解した菌体、 症状を引き起こしたのちに
芽胞化してしまったものは 視野にないか
弱い病原性であっても 免疫の発達していない消費者、免疫の弱った消費者には大きな作用

## Slide 192: まとめ
T社提供のテキストはいわば「空手の型」、実戦では 相手は「動く」。
通常は 証拠の抹消が すでに なされているものと覚悟する
できるなら証拠の温存(勝手に触らせない）
すべてのデータに 過誤が含まれていることを前提とする
データは できるだけ 多くの件数を入手する
手に入った証拠と 観察される事実を突き合わせる
その間に 論理的な整合があれば おそらくは それが真因と結論してよい

## Slide 193
論理的な整合を問うためには やはり 経験に裏打ちされた知識が必要
一人では無理 ／ チームでトラブルシューティングを！
まとめ

## Slide 194: アジェンダ
「応用編」の復習
トラブルの様々
極みとしてのアセプイティックでのトラブルシューティング
理解度チェック

## Slide 195: 第一問

## Slide 196: 事件の特徴
月曜生産されたものに膨張が出る。ほかの曜日には出ない。市場からのクレームはない
膨張パックの培養温度は ３０℃、５５℃。しかし ５５℃培養では ５日後の検査日に発見された 膨張したパックの内容物を培地に植え付けても生育しない
培地上に生えたコロニーを見るとバチルスサブチリスの単相ではないか と微生物担当は言う
ラインのどの部位を どのように 優先的にチェックするか