## Slide 1
アセプティックラインの バリデーション
（一社）食品品質プロフェッショナルズ
広田鉄磨

## Slide 2: 広田鉄磨 自己紹介
1979年 九州大学 農学部
食糧化学工学科卒業
同年 ネスレ日本入社
ネスレ日本での飲料製造・開発経験
アメリカの開発センター勤務
シンガポールの開発センター、品質保証センター勤務
アジア・アフリカ・オセアニアのネスレ事業所群へ 熱殺菌三銃士の一人として 殺菌指導
アジア・アフリカ・オセアニアのネスレ事業所群へのISO22000導入指導。後に FSSC22000 へ移行。
帰国後は 社内の食品安全マネジメントシステム、二者監査
ＪＦＳＭ設立準備委員会、食品品質プロフェッショナルズ設立
2015年ネスレ日本退職 関西大学 化学生命工学部へ

## Slide 4: 巻頭言
日本の食品業界では ベリフィケーション （後ろ向き検証）ばかり
バリデーション（前向き検証）の意識は希薄
バリデーションには ユニバーサル手法はない
参考文書があったりなかったり
しかし 規制はある
そのため 自分で最適手法を編み出すことになる

## Slide 5
なぜバリデーションが 必要なのか？

## Slide 6
医薬成分は期待されている効能を発揮しなければならない
医薬成分の副作用は許容限度内でなければならない
医薬成分製造時 純度は適正に達成・維持されないとならない
医薬成分、医薬品製造時に 他薬の混入があってはならない
医薬品投与にあっては 成分量を適正に設定しなければならない
医薬品に表示ミスがあってはならない
医薬品の包装は その医薬品に表示された有効期限内 効能を 適切に維持できるものでなければならない
医薬品の開発をやるとする
すべてをバリデーションの対象とする

## Slide 7
食材が 連続殺菌後に 期待されている栄養価値・風味価値を具現しなければならない
クッキングによる栄養・風味の劣化は許容限度内に収めなければならない
食材マトリックスの中で増殖可能な 食中毒菌・変敗菌の生残・付着を許してはならない
加熱済みへの 未加熱のものの混入があってはならない（ダイバージョン）
異種アレルゲンの交差汚染があってはならない
表示ミスがあってはならない
アセプティック製品の包装は その食品に表示された賞味期限期内 その 密封性、内容物の栄養・風味を維持できるものでなければならない
アセプティック製品の開発をやるとする

## Slide 8
アセプティックのバリデーションでは 黒のすべてをバリデーション工程で 灰色をＰＲＰに割り振ることを事前に決定する

## Slide 9
事前に、起きうる事態をすべて並べあげ
好ましい事態を最大限に 好ましくない事態を最小限にするには どのような管理が最適かを想定し、管理手段を選定
選定された管理手段の有効性を検証し
事後検証まで込みで
PDCAを回していくための計画を立てる
・・・その１クールを通常 「バリデーション」と呼ぶ
バリデーションのニーヅは歴然

## Slide 10
つまりバリデーションとは 「前向き検証」
過去積み上げられた理論（つまり検証済み仮説）を
目の前の事象に演繹的に援用してみて
望ましからざる事態が将来にわたっておこらないように
一連のシステムを設計していくこと

## Slide 11
オーバークッキング（セジメント発生）またはクッキング不足
食中毒菌・変敗菌の生残・付着
加熱済みへの 未加熱のものの混入
密封性不良
包材内面からの溶出、内面と食材の反応
アセプティック製品での望ましからぬ事態

## Slide 12
オーバークッキングまたはクッキング不足
（食中毒菌）、変敗菌の生残・付着
加熱済みへの 未加熱のものの混入
密封性不良
包材内面からの溶出、内面と食材の反応
バリデーションでは・・・
1，2を熱殺菌工学、を3，4，5をPRPでカバーする

## Slide 13
熱殺菌工学の側面

## Slide 14
食品は連続殺菌機で （商業的）無菌化
包材は 別途 薬剤などで 無菌化
両者を 無菌室で組み上げる

## Slide 15
製品滅菌はもちろん
型式によっては 包材に
無菌ゾーンに属するもの (アセプティックタンク、パイプ、バルブ類）内面に
汚れ、スケール、バイオフィルムの生成で かけないといけない熱量が膨大に
間歇滅菌の手法まで・・・
熱殺菌工学を・・・

## Slide 16: 用語集
D値：菌数を1/10にするのに必要な時間
ｚ値：死滅の速度を10倍にするのに必要な温度差
もっと簡単にいうと D値は その温度における生存能力の指標
ｚ値は 温度が上がってもそれほど 熱に対して弱くならないという指標

## Slide 17: D値、z値の研究は・・・
実は 日本で大きく進んだ

## Slide 18
1962
芽胞菌対策セミナ―より

## Slide 20
芽胞菌対策セミナ―より

## Slide 21
芽胞菌対策セミナ―より

## Slide 22: 個体に起きていること

## Slide 24: 集団に起きていること

## Slide 25
1
2
3
継体培養を繰り返しても 形質はどんどん分化していく

## Slide 26: 微生物は与えられた環境で生き延びるため、（また 将来の厳しい 環境に耐えうるように） どんどん自己変革を続けている

## Slide 27: 全てのストレスに対し 生物は 片対数直線で死滅する傾向を示す
熱であれ/放射線であれ/毒ガスであれ
弾が9/10 入ったレボルバー拳銃で ロシアンルーレットを グループゲームとしてやるようなモノ

## Slide 28
信頼できるD値、ｚ値の入手が困難
20℃以上離れた温度帯では D,zは大きく異なる(信用できない）
ロングテールの問題が顕著に出やすい
密封性不良の方が 見つけにくく、かつ 根治しにくい問題
とはいえ アセプティック製品では

## Slide 32
信頼できるD値、ｚ値の入手が困難
20℃以上離れた温度帯では D,zは大きく異なる（信用できない）
ロングテールの問題が顕著に出やすい
密封性不良の方が 見つけにくく、かつ 根治しにくい問題
とはいえ アセプティック製品では

## Slide 33
直接加熱
間接加熱
むき出しの菌では
明らかに間接加熱の方が 加える熱の総量は多いのに
殺菌効果としては直接加熱の方が高くなりがち

## Slide 34
アセプティックでは
ロングテイル（特に芽胞、
多孔質）

## Slide 35
短時間（加熱変性対策）と 長時間（ロングテイル対策）
そのいい塩梅を算出できる方程式はない

## Slide 36
もうこのサイトは消滅しているので貴重な記録
https://04auto.biz/brd/qpmail/001-wrXGXy.download

## Slide 37
もうこのサイトは消滅しているので貴重な記録
https://04auto.biz/brd/qpmail/001-wrXGXy.download

## Slide 38
もうこのサイトは消滅しているので貴重な記録
https://04auto.biz/brd/qpmail/001-wrXGXy.download

## Slide 39: 殺菌価 つまり F値とは？
殺菌効果が（ある温度では 時間とともに）片対数的に進展する性格を利用
殺菌効果の速度が １０倍変わるのに必要な温度差をZ とし
基準温度をTbとして
殺菌効果を積分して得られた 殺菌効果の積算値

## Slide 40: 殺菌価 つまり F値とは？
Z＝１０℃
基準温度を１２１．１℃
殺菌効果を積分して得られた 殺菌効果の積算値
を Fo とよぶ
つまり ボツリヌス芽胞を 連続殺菌機をもってして 殺滅を狙っている際の殺菌指標

## Slide 41
アセプティックの場合 超高温域での D値、ｚ値の不備のおかげで 相当に大きな安全率を見込まないとフィットしない
ホールディングチューブ容積計算
（特に日本で顕著な）気泡の発生
ホールディングチューブの中のスケールの堆積
間接加熱に顕著な 熱履歴曲線の推移（ドリフト）
殺菌価 つまり F値とは？

## Slide 42
間接加熱製造終了間際
焦げ付きのおかげで 二段目加熱履歴が急な立ち上がりになっていく
間接加熱製造開始直後

## Slide 43: 殺菌価 つまり F値とは？
殺菌効果が（ある温度では 時間とともに）片対数的に進展する性格を利用
殺菌効果の速度が １０倍変わるのに必要な温度差をZ とし
基準温度をTbとして
殺菌効果を積分して得られた 殺菌効果の積算値

## Slide 44: 殺菌価 つまり F値とは？
Z＝１０℃
基準温度を１２１．１℃
殺菌効果を積分して得られた 殺菌効果の積算値
を Fo とよぶ
つまり ボツリヌス芽胞を レトルトをもってして 殺滅を狙っている際の殺菌指標

## Slide 45: 殺菌価 つまり F値とは？
Z＝8℃
基準温度を85℃
殺菌効果を積分して得られた 殺菌効果の積算値
を Fp ＝F85/8とよぶ
つまり 耐熱性酵母・カビをホットパック程度の加熱で殺滅を狙っている際の殺菌指標

## Slide 46: 殺菌価 つまり F値とは？
Z＝5℃
基準温度を65℃
殺菌効果を積分して得られた 殺菌効果の積算値
を Fp ＝F65/5とよぶ
つまり 通常の酵母・カビをホットパック程度の加熱で殺滅を狙っている際の殺菌指標

## Slide 47
信頼できるD値、ｚ値の入手が困難
20℃以上離れた温度帯では D,zは大きく異なる（信用できない）
ロングテールの問題が顕著に出やすい
密封性不良の方が 見つけにくく、かつ 根治しにくい問題
とはいえ アセプティック製品では

## Slide 48
レトルトではタップトーンなどの全数検査機器がある
レトルトの全数検査は 包材を虐待したのちにおこなうので 漏れが発見されやすい
対してアセプティックでは 包材のハンドリング が比較的マイルド
（実質的には）直接全数検査する機器はない
そのため 商業生産開始前に 密封性を大規模精査
とはいえ アセプティック製品では

## Slide 49
ヒートシール機構のミス
軟包材折り曲げによるピンホール生成
軟包材 熱軟化ののちの引き延ばし工程でのピンホール生成
包材エッジの損傷
薬剤に含まれる安定剤の結晶化と 突き刺しピンホール
ボトル天面への傷
キャッピング不良
と主なものだけでも多岐にわたる
アセプティック製品の密封性不良

## Slide 50
とにかく 充填してみないと分からんと 培地・ 製品充填したものを 大量に作って 培養試験
時には（電導度・分解・カラー・加圧試験）バキュームチェック
培地の方が常にいいってもんではない！
（医薬品と勘違いしないように、医薬品だったら
培地の方がはるかにセンシティブ。
食品は 培地よりセンシティブなことが多い）
シールの妨害は 製品の方が起きやすいことがある
一次汚染菌の増殖のためにも 製品の方がいいことがある

## Slide 51: アセプティックとは・・・
連続殺菌機を通じての 「製品の滅菌」
薬剤・化学殺菌を通じての 「包材の滅菌」
熱または薬剤を介しての 「装置の滅菌」
無菌空気を供給しての 「装置の無菌」状態維持
上四つが すべてうまくいって初めて成立

## Slide 52: なぜ高温短時間殺菌の方が （通常）好まれるか？
しかし 長期の保存安定性とは 整合しないことがある

## Slide 53
X2
X1.2

## Slide 54
ホールディングチューブの
狭窄
ホールディングチューブ内での気泡発生

## Slide 57: アセプティック製品側検証
ホールディングチューブの長さ計算に「安全率」を
FDAだと最低でも20％
高温短時間殺菌の場合 ロングテイルが深刻な形
食中毒菌対象で3～４D, ５D, 12D
変敗菌の方が はるかに耐熱性

## Slide 58: アセプティック包材側検証
日本にはガイドラインがない
海外では 指標菌を用いて ３～４D
滅菌試験を開始する前に 密封性の確立を

## Slide 59: アセプティック装置側検証
日本にはガイドラインがない
指標菌の採用も困難、製品滅菌の～10倍
機械的性能以外に 洗浄効果（バイオフィルム、アレルゲン）、乾燥効果、薬剤・蒸気・熱水浸透効果、達成された無菌環境の維持
HEPAフィルターのバブリングポイント、差圧くらいが定型フォーマット
製品の感受性によって 厳しさが異なる ｐH＜４．６， ｐH<4, Aw<0.85。そして 厳しさの調製にもガイドラインはない

## Slide 76: アセプティック装置側検証
続き・・・

## Slide 77
アセプティックタンク、パイプラインなどは 通常 （蒸気・熱水などでの）湿熱滅菌
蒸気や熱水で洗い流されてしまう為 Geobacillus stearothermophilus 芽胞を塗り付けたストリップテープなどは 役に立たない
そのため 単純な「最冷点」または「空気だまり」「ドレンだまり」あるいは「汚れの落ちにくい箇所」での 内部あるいは表面の温度履歴のみで妥当性確認とすることが多い・・・しかし・・・

## Slide 79
乾熱化してしまう
これはアセプティックタンクなどの巨大なタンクのエアーベントがうまくいっていない場合も

## Slide 84: アセプティック装置側検証
装置のなかでも 「充填機」の課題は多岐にわたり
一筋縄ではいかない

## Slide 85: アセプティック充填機検証
機器内面の滅菌
機器の無菌性維持
密封性の確保の維持

## Slide 86: 充填機検証：機器内面の滅菌
製品接触面の殺菌方法の多岐（熱（一部、全部）、薬剤（H2O2、過酢酸））
製品接触面の複雑性（平滑、非平滑、乾燥、湿潤）
製品接触面の材質（熱膨張の差、親和性の差、クラックの生じやすさ）
充填機内部へのヒトの進入

## Slide 87: 充填機検証：機器の無菌性維持
無菌エアーの生成方法（熱、HEPA)
無菌エアーの供給方法（層流、乱流）
機器内陽圧維持の確認方式
充填機は 回転またはレシプロ運動か
高速、低速運転
充填機の低清浄区への開口率
運転時間

## Slide 88: 充填機検証：密封性の維持
シール速度（高速、低速）
包材の損傷

## Slide 89: アセプティック全体検証
機器のフェイルセーフ（信頼度）試験までは 組み込まれていないことがほとんど
関与する人間の技量、信頼度までは組み込まれていないことがほとんど
中身の滅菌、包材の滅菌、機器の滅菌、機器の無菌状態維持 すべてがそろって初めて無菌性が達成される・・・ つまり最終製品の形態でしか 総合的な検証ができないことが多い
製造開始前には 何万パックかの 液体培地充填後の培養試験、または 製品が微生物汚染を反映しやすいものであれば 製品そのもの
製造開始後は 製品サンプルの培養試験、定期的な培地充填と培養試験
そして（期限セミナーの対象かもしれないが）保存性試験
トラブルシューティング

## Slide 90
Since 2016
食品安全の守護神
http://qpfs.or.jp

## Slide 91
付録１
（メーカーごとのコンセプト・水準の差異）

## Slide 92
https://www.youtube.com/watch?v=hLo0Iz5jcJc
https://www.youtube.com/watch?v=a9Nkgg-iuRE
だいぶましにはなったが こんなのでも
自称 無菌充填機

## Slide 93
付録2
（提唱されるバリデーションプロトコルの多岐）

## Slide 99
https://www.crbgroup.com/insights/product-safety-aseptic-food-processing

## Slide 124
付録3
（プロトコルの多岐：中にはこんなものまでも堂々と）

## Slide 125
GEA 充填機のバリデーション
(2) Validation procedure for Aseptic filling line - YouTube

## Slide 126
EUROFIN 菌を使用しての アセプティックラインのバリデーション
(2) Use of Microbial Surrogates in Validation of Aseptic Fillers - YouTube

## Slide 127
課題
（自分の想定するラインでのバリデーションのプロトコル作成）

## Slide 128
一例（乳アレルギー児向け低アレルゲン乳）
牛乳
乳タンパク切断酵素
アセプティックタンク
潤滑用無菌水
ダイバージョンバルブ